APN et autoguidage avec GuideMaster

Le problème souvent rencontré lors de la prise de vue avec un APN sur un ensemble optique autoguidé est l’apparition de vilaines trames lors de l’addition des images dans votre logiciel d’astronomie préféré.
Si l’autoguidage est vraiment parfait, ces trames apparaissent verticalement.
Si une dérive a eu lieu durant la prise de vues, ces trames apparaissent dans le sens de la dérive.
Dans tous les cas, ce bruit parasite dû à l’APN est quasiment intraitable !

La seule solution est de moyenner ce bruit parasite lors de l’addition des images.
Il nous faut donc un logiciel qui pilote l’APN pour les prises de vues, tout en décalant automatiquement l’autoguidage de quelques pixels entre chaque prise.

Ce logiciel existe : c’est GuideMaster.

CHECK  LIST de l’installation :

1 – Installer la monture dans l’axe de la Polaire.

2 – Installer la totalité du matériel ( optiques, APN, autoguidage )

3 – Equilibrer l’ensemble aux petits oignons :
	- équilibrage en AD à l’aide des contrepoids
	- équilibrage en DEC avec les optiques à l’horizontale
	- équilibrage en DEC avec les optiques à la verticale

4 – Mise en station précise de la monture au viseur polaire.

5 – Alignement de la monture sur n étoiles.

6 – Effectuer une première mise au point de l’APN et de la caméra de guidage sur la dernière étoile d’alignement.

7 – Goto l’objet céleste désiré.

8 – Réaliser quelques prises pour cadrer l’objet dans l’image et finaliser la MAP.
	ISO au maximum et mode JPEG conseillés
            Ne pas oublier de repasser en mode RAW et à baisser les ISO

PARAMETRAGE  de  GUIDEMASTER :

Lancer le logiciel GuideMaster et sélectionnez « Réglage » « Options »

1 – Choix de la caméra de guidage : onglet « Guiding Imager »
	Sélectionnez « STARGUIDER » pour la caméra PL1-M de M42-Optic
	Indiquez le temps d’exposition maxi désiré ( ici 3 secondes)

2 – Options du télescope : onglet « Télescope »
	Sélectionnez « STARGUIDER » pour la caméra PL1-M avec les valeurs ci-dessous

3 – Paramétrage de la lunette guide :
	Entrez les paramètres de votre instrument de guidage

Erreur maximale sans correction: mettre 1, cela évite de corriger la turbulence.

4 – Paramétrage des prises de vues à l’APN ( DLSR )
	Sélectionnez le port COM de l’APN et le rayon de diffusion du dithering ( ici 15 pixels )
	Ajoutez les temps de pose voulus et supprimer ceux qui sont inutiles.
	Tenir compte des 2 secondes supplémentaires de relevage du miroir.

Cliquez « Sauver » pour enregistrer tous ces paramètres et quittez GuideMaster.

Raccorder et allumer l’APN.
EOS 350D et ZoomBrowser démarrent automatiquement.
Vérifier les paramètres « M » « Bulb » « RAW » et « ISO »
ainsi que la présence du retardateur pour le relevage du miroir.

Relancer le logiciel GuideMaster.

1 – Régler l’exposition et le gain pour visualiser les étoiles.

2 – Cliquer « Focus » et cliquer sur l’étoile choisie.
	Affiner la MAP de l’étoile guide en s’aidant des indications chiffrées
	ATTENTION : L’étoile ne doit pas être saturée. Baisser le gain ou l’exposition le cas échéant

3 – Cliquer sur « Calibrer » pour calibrer l’autoguidage.
	Répondez Non au choix automatique de l’étoile, et cliquez sur l’étoile désirée
	Attendez la fin du calibrage en cliquant l’étoile à chaque demande du logiciel
	Acceptez le message comme quoi votre monture est une vraie daube ;-)

A la fin de la calibration, l’écran des résultats s’affiche.
Cliquez « Sauver » pour enregistrer les paramètres de calibration.

4 – Cliquer « Guide » pour démarrer l’autoguidage.
	Cliquez « Verrouiller sur position actuelle » puis cliquez sur votre étoile guide

La fenêtre d’autoguidage apparaît alors.
	Cochez et réglez vos paramètres habituels
	Vérifiez le bon fonctionnement de votre autoguidage

Vous êtes alors prêt pour lancer les prises de vue avec l’APN.

PRISE  DE  VUES  avec l’APN avec décalage des images :

Dans GuideMaster, sélectionner le menu « TemporisationCaméra »

Le Spoolingtime est le temps nécessaire à la resynchronisation sur l’étoile guide ( 10 à 30 secondes )
Entrez la valeur d’exposition désirée dans la fenêtre « Temps »
La quantité d’images voulues dans la fenêtre « Quantité »
Puis cliquez sur « Début exposition »

Et voilà !
Plus qu’à attendre la fin des prises de vues tout en surveillant votre autoguidage.
Merci qui ?

Pour plus de renseignements :
http://www.guidemaster.de

Une traduction plus complète de la doc par Denis Bailly sur :
http://www.astrolabo.com/?p=1563