PRISE DE VUE ET AUTOGUIDAGE AVEC ASTROART 4

Ce tutorial est prévu pour une caméra CCD SXV et une caméra de guidage PL1-M
A adapter en fonction d’autres matériels.

PRELIMINAIRES

- Installation de l’ensemble du matériel sur la monture y compris les caméras.

- Equilibrage de l’ensemble sur les axes AD et DEC.

- Vérification de la mise en station polaire de la monture.

- Raccordement des caméras sur le PC et de l’autoguidage sur la monture.

A ce moment, mise en route du logiciel AstroArt.
Cliquer sur le menu Plug-in puis sur Caméra CCD.

Ouvrir la fenêtre supérieure (marquée SXVH ici) et sélectionner la caméra de prise de vues.

Cliquer ensuite sur le bouton SETUP de la caméra choisie puis valider par Ok.

 Cette fenêtre est différente en fonction du type de caméra.

Ouvrir la fenêtre inférieure (marquée CMOS-GUIDE) et sélectionner CMOS-GUIDE pour une PL1-M. 

Cliquer ensuite sur le bouton SETUP du bas, modifier éventuellement les paramètres, puis sur Ok.

Cliquer ensuite sur le bouton Télescope et sélectionner le système d’autoguidage dans la fenêtre.
Choisir CMOS-Guider guider output pour une camera PL1-M puis cliquer sur le bouton Connect.

Cliquer ensuite sur l’onglet Guide et sélectionner Same connection of Setup.

Régler éventuellement les paramètres de guidage désirés.
Ils seront de toute façon à re-régler une fois l’autoguidage démarré.

Cliquer ensuite sur l’onglet Image du Control Panel

Décocher New window (je n’aime pas avoir 50 images sur l’écran) et mettre 1 sec à côté de START.

PREPARATION A LA PRISE DE VUES

- Mise sous tension de la monture et alignement du goto sur une étoile proche de la cible.

- Cliquer ensuite sur le bouton START.

- Centrer l’étoile sur l’image à l’aide des boutons de la raquette (cliquer START à chaque fois)

- Valider le bon alignement de la monture sur la raquette.

- Faire la mise au point de la caméra CCD sur cette dernière étoile.
Eventuellement en repassant en binning 1x1 dans l’onglet Settings.

- Rester sur cette étoile pour régler la caméra de guidage.

Cliquer ensuite sur l’onglet Focus/Guide et sélectionner Caméra 2.

Régler le temps d’exposition ( ici 0.3 secondes), mettre en binning 2x2 et cliquer sur Guide.  
Centrer l’étoile dans la fenêtre (en ne bougeant que la lunette guide) et faire la mise au point de la caméra de guidage. Appuyer sur le bouton Guide autant de fois que nécessaire.
Une fois terminé, effacer toutes les fenêtres images sur l’écran.

Cliquer ensuite sur l’onglet Settings et sélectionner Binning 2x2 ou même 3x3. 
Modifier le temps d’exposition (à droite du bouton START) en fonction de l’objet à photographier.

MAINTENANT seulement, faire un goto de la monture sur l’objet à photographier.
Lancer une première pose en cliquant sur le bouton START.

Centrer l’objet à photographier sur l’image avec les boutons de la raquette.
Cliquer sur le bouton START autant de fois que nécessaire.
Repasser le mode Binning en Binning 1x1 et modifier éventuellement le temps de pose.

Nous voilà donc prêts pour lancer les poses.

MAIS AVANT, REGLAGE DE L’AUTOGUIDAGE

Cliquer sur l’onglet Focus/Guide et cliquer sur le bouton Guide.  
Avec la caméra PL1-M je laisse le guidage en binning 2x2.

Là, ou bien on a une étoile guide assez brillante dans le champ, ou bien il faut déplacer la lunette guide jusqu’à avoir une étoile suffisamment brillante pour permettre le guidage.
Augmenter éventuellement le temps de pose « Exposure time » si nécessaire.

Cliquer sur le bouton Guide autant de fois que nécessaire.
Une fois l’étoile guide trouvée, dessiner à la souris un petit carré autour de l’étoile guide.

Cliquer à nouveau sur le bouton GUIDE. La fenêtre suivante apparaît.

Cliquer sur Mark guide star.  Vérifier que les 3 cases du bas sont bien cochées.

A ce niveau, il faudra peut être revenir sur la fenêtre de contrôle pour modifier Inv X et/ou Inv Y.
A cocher ou à décocher en fonction du sens de déplacement de l’étoile guide.

Cliquer ensuite sur l’onglet Statistics pour suivre l’évolution du guidage.

Là aussi, il faudra peut être revenir sur la fenêtre de contrôle pour modifier les valeurs de guidage.
Valeurs de X et Y , Drift > et Drift <

PRETS POUR LA PRISE DE VUES

Tout d’abord, vérifier dans l’onglet Settings du Control panel que l’on est bien en binning 1x1.
Modifier le temps d’exposition et cliquer ensuite sur le bouton START pour capturer l’image.
Vérifier le centrage, la mise au point et adapter le temps d’exposition en conséquence.

C’EST PARTI

Mais avant, rester sur l’onglet Setting du Control panel.
Mettre un temps de Pause. 
C’est le temps nécessaire pour que le dithering recentre l’étoile guide entre deux prises de vue.

Maintenant, cliquer sur l’onglet Séquence du Control panel.

Sélectionner le nombre d’images à capturer N# 
Sélectionner le répertoire où seront enregistrées les images C:\etc…
Donner l’indicatif du nom des images (ici Ic410_) .Il sera automatiquement suivi du numéro d’image.
Décocher New windows toujours pour ne pas avoir 50 fenêtres à l’écran.
Cocher Autosave, Dithered guide et cliquer sur le bouton START.

Et ça roule ! Il y a juste à surveiller l’autoguidage !
En en  modifiant éventuellement les paramètres si nécessaire.

Pour plus de renseignements,
http://www.msb-astroart.com/down_fr.htm  cliquer Français 5.01 + manuel et télécharger la doc.
Et on n’oublie pas de faire ses flats, ses offsets et ses darks avant de fermer la boutique !
Et on dit merci qui ?